Маленький девайс,

для домашней автоматизации.

Управляемая двойная розетка, через  WI-FI.

Желание создать подобное устройство, у меня созревало давно. Основную проблем, по чему я не раньше не сделал, была конечная цена. С появлением небольшого модуля ESP8266, особенно его цены и возможностей, как раз и поставила в этом точку.  Устройство можно считать законченным и работает у меня около месяца.

Общий вид

Используемые компоненты:

- Двойная колодка.

- ESP8266 (esp07)

- Основная плата

- Силовая плата

- Блок питания

- Светодиоды с проводами

- Кнопка ресет

- Сетевой провод с вилкой.

Цены указывать не буду, но однозначно дешевле чем покупать даже готовую китайскую WI-FI розетку

- Колодка куплена в магазине электротоваров,  особенность  в том что есть свободное место для установки сетевого выключателя.  В теории можно впихать и в простую двойную накладную розетку, но там есть нюансы по габаритам и ее переделки на две разные розетки.  В природе существуют закрытые накладные розетки выполненные с раздельным подключением, но не нашел такую.

Она была подвергнута минимальным доработкам:

А) одна шина была разрезана на две части. В по краям, шины были пропаяны, что бы зафиксировать части между собой

Б) в корпусе было просверлено три отверстия, два под светодиоды, одно для кнопки ресет.

- В розетке установлен модуль ESP07,  так же без переделки основной платы подойдет ESP12 и ESP12-Е

- Основная плата

За основу была взята плата от «Umka». Она была немного доработана под нужные габариты и задачи. Реальные габариты 40Х30 мм.

Реально ее можно еще немного уменьшить и убрать не актуальные элементы.

- Силовая плата. В данном образце она выполнена навесной пайкой. Состав силовой платы:

- кусочек макетной платы под пайку 30Х25,

- две МОС3063. Особенность ее что она срабатывает при переходе фазы через ноль.

- два Симистора ВТ139

- 4 сопротивления на 360 ом,

- 2 сопротивления подойдут около 50 ом, конкретнее все зависит от светодиодов которые используются в индикации включения.

Схема подключения типовая (облегченная без фильтра).

Рекомендуемая мощность 100 ватт, если не на постоянку то до 300 ватт. Вся причина в такой низкой нагрузке это нет радиатора, в принципе можно небольшой туда добавить.

Вариант силовой части

- Блок питания был взят один из дешевых, что нашелся на просторах интернета.  Однозначно он протестирован и на нагрузки 0.5 А и 5 вольт вел себя без замечаний.

- Его доработка свелась к следующему:

-  удален корпус,

-  удалено гнездо УСБ (можно не удалять и использовать его по назначению, с учетом что нагрузка будет до ~ 0,3 А)

# - прямо на плату припаян AMS1117-3.3 и электролит на 100 мкф (в данном случае вместо УСБ разьема)

- после переделки и подпайки проводов, БП был обмотан изолирующим материалом.

- Светодиоды были изъяты от старого системника, провода укорочены до нужной длинны и припаяны или соединены через колодку к основной плате (можно все припаивать, будет надежнее)

- Кнопка ресет так же была взята из старого системника, та же аналогия что и светодиоды.  Ее установил для перегрузки модуля, не удобно выдергивать вилку, можно и без  нее.

- Сетевой провод нужной длинны и нужного сичения.

Особенности сборки, смотрим фото. Это один из вариантов. Светодиоды и кнопка ресет приклеены с внутренней стороны термоклеем, все остальное просто вставлено, соеденено между собой проводами. Лучше пропаять, в данной конструкции из за того что это все таки прототип, есть соединения без пайки.

Работоспособность устройства проверена на программном обеспечении от Home`s Smart, так же на простенькой прошивки на языке Lua.

Предложения по усовершенствованию:

-  возле Симисторов можно разместить датчик температуры, для контроля за их нагревом, так же программно можно сделать защиту от их перегрева

- на лицевой стороне в месте установке кнопки ВЛК,  можно разместить OLED дисплей.

- при необходимости подключения различных датчиков на лицевую (боковую) часть корпуса можно вывести необходимые разьемы.

Что пока проблематично сделать, а нужно было бы:

- наличия кнопок на корпусе ВКЛ и ВЫКЛ. Иногда очень бы пригодились

- добавить контроль потребленной мощности и контроль напряжения питания.

С уважением Николай

12.08.2015 г.

# Text boxes

Кнопка ресет

Светодиод контроля включения

51

Силовая плата

Основная плата

Блок питания